## Slide 1: Konzeption und experimentelle Analyse eines Heizsystems für Li-Ion Batterien
Kick-Off Präsentation Masterarbeit
Jannick Brockmann
Hamburg, Dezember 2018

## Slide 2: Gliederung
Motivation und Aufgabenstellung
Stand der Technik
  Heizlösungen am Markt: Heizfolie
  Aufbau Jungheinrich Li-Ionen Batterie
Lösungsansätze
  Mechanik
  Elektronik
  Algorithmen
Test & Nachweise
Ablaufplan

## Slide 3: Motivation
Li-Ionen Batterien haben begrenztem Temperaturbereich
Aktuell bei Jungheinrich für ≥ 5°C ausgelegt
Li-Ionen FFZ werden immer flexibler eingesetzt
  Außeneinsatz
  Kühlzoneneinsatz
  Tiefkühlhauseinsatz
Heizsystem für Batterie notwendig
Energie für Heizsystem wird aus Batterie entnommen
///
Energiesparende Steuerung für max. Leistung der Batterie nötig

## Slide 4: Aufgabenstellung
Heizsystem für Li-Ionen Batterien
Betriebsarten
Anwendungsszenarien
Steuerstrategie
Energiebudget
Sicherheitsfunktionen
Notabschaltung
Steueralgorithmus
Adaptiv
Simulation
Steuerelektronik
Feldtest
Embedded Software
Scheduling
Prototyp
Temperatur
Überwachung
Analyse

## Slide 5: Stand der Technik Heizlösungen am Markt: Heizfolie
Literatur & ähnliche Systeme
Patent US20050264257A1
  Umgebungstemperaturgeführte Regelung
  Kombination mit Zweipunktregler
  Festes zur Umgebung
Keine weiteren relevanten Patente
Andere Mitbewerber nicht bekannt
Automobilbranche nutzt keine Heizfolien
Direkte Mitbewerber
EnSol bietet EnSol Frost Option:
  Eine Heizmatte für gesamte Batterie
  Zweipunktregler ohne Hysterese

## Slide 6: Stand der Technik Aufbau einer Jungheinrich Li-Ion Batterie
Li-Ionen Batterie
(24V 360Ah)
Stack
(24V 120Ah)
LFP Zelle
(3,2V 120Ah)
8x
3x
~30cm

## Slide 7: Lösungsansatz Mechanik/Heizfolie
Stack mit Zuleitung zur Heizfolie
Heizfolie an Unterseite von Stack

## Slide 8: Lösungsansatz Elektronik
SCU
SCU
Energie
Daten (CAN)
BCU
UBat
UBat: Batteriespannung
Nennspannung 24V – 96V (je nach Klasse)
Variiert je nach Ladezustand um max. 35%
BCU: Battery Contol Unit
Misst UBat der Gesamtbatterie
Trifft Heizentscheidung
Berechnet PWM Tastrate für PNenn = 40W
Kommuniziert via CANopen
SCU: Stack Control Unit
Schaltet Heizfolie mit MOSFET (PWM)
Misst Zelltemperaturen für jede Zelle
Überprüft PIst
Kommuniziert via CANopen
Heizfolie
SCU

## Slide 9: Lösungsansatz Algorithmen
Charakterisierung Stack 2.0 durchgeführt
  Zeitkonstante/Sprungantwort
  Temperaturverteilung
  Aufheizen und Abkühlen
  Verschiedene Arbeitspunkte
Feldtest mit Aufzeichnung Umgebungstemperaturen (in 01/19)
Nutzen der Daten für Regelung der Heizung
Chart: Heizen eines Stack 2.0 mit 40W
Zeitverlauf: 5 Stunden

## Slide 10: Lösungsansatz Algorithmen
Zweipunktregler mit Hysterese
  Funktionale Lösung
  Regelung auf Stack-Ebene
  Parameter:
    Zelltemperatur
  Implementiert auf BCU
„Energy Aware Scheduling“
  Komplexerer Algorithmus
  Regelung auf Batterie-Ebene
  Parameter:
    SoC (Ladezustand)
    Zelltemperaturen
    Temperaturverteilung
    (evtl.) Umgebungstemperatur
    Nutzerverhalten (zeitlich)
    Erwartete Ladevorgänge
    …
  Implementiert auf RPi o.Ä.
EAS
2PR

## Slide 11: Test & Nachweis Vorläufige Skizze zur Versuchsplanung
Vergleich der beiden Regelstrategien
  Energieeffizienz
  Verfügbarkeit der Batterie
  Temperaturverteilung
  Entwicklungsaufwand/Komplexität
///
Welcher Algorithmus liefert die besseren Ergebnisse?
Testmethoden
  Simulation des Verhaltens
  Komponententests in Klimakammer
  Gesamtsystemtest im Feld (Kühlhaus)

## Slide 12: Ablaufplan (grobe Skizze)
November
Dezember
Januar
Februar
März
April
Einarbeitung
Betriebsarten
Sicherheitskonzept
Hardware Architektur
Schaltungsentwurf
Definition/Analyse Parameter & Steuerstrategien
Software Implementierung
Test & Nachweise
Softwareiteration
Abschätzen Heizleistung
Komponentenauswahl
Stand der Technik
Aufbau Prototypen für Versuche
Software Inbetriebnahme
Auswertung Versuche
Zeitpuffer
Schreiben

## Slide 14: Hintergrundfolien Jungheinrich 24V 360Ah Li-Ionen Batterie

## Slide 15: Hintergrundfolien Explosionsansicht Baugruppe Stack 2.0

## Slide 16: Hintergrundfolien Explosionsansicht Baugruppe Stack 2.0/OBS
305,2mm
296,85mm
194,2mm